## Slide 1
Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet
Mittwoch, 20.10.2021

## Slide 2: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Thema
Investitionskosten für Solaranlagen, Holzheizungen und Wärmepumpen für Haussanierungen im Oberwallis.
Kurzvorstellung Ewald Gattlen AG
Wohntypen (EFH & MFH) und deren Kosten
Beispiele

## Slide 3: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Dienstleistungen
VISP

## Slide 4: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Was braucht es zum Heizen?
Energieträger
  Holz
  Öl
  Gas
  Elektro
  Sonne
  Wind
  Erde
  Wasser
Wärmeerzeuger
  Heizkessel
  Wärmepumpe
  Fernwärme-station
  Solaranlage
  Elektrodirekt-heizung
Wärmeabgabe
  Heizkörper
  Fussboden-heizung
  Wandheizung
  Warmwasser

## Slide 5: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Investitionskosten Holz/Pellets
  Fr. 80’000.00
  bis Fr. 120’000.00
Vorteile
  CO2-neutral
  Fördergelder
  Nutzung heimischer Brennstoff
  Hohe Temperaturen im Heizsystem
Nachteile
  Kaminfeger
  Betriebskosten
  Entsorgen von Asche
  Platzbedarf für Holzlagerung
  Energieträger periodisch bestellen
MFH (ca. 10 Whg)
  Fr. 40’000.00
  bis Fr. 50’000.00
EFH
Investitionen (inkl. MwSt.)

## Slide 6: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Pelletsanlage - EFH
ECKDATEN:
EFH in Oberwald
110m2 EBF
Elektroheizung
15kW Heizleistung
40’000 Fr. (inkl. MwSt.), ohne Heizkörper

## Slide 7: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Pelletsanlage - MFH
ECKDATEN:
MFH im Fieschertal
1’330m2 EBF
60kW Heizleistung
Boiler bestehend
80’000 Fr. (inkl. MwSt.) Heizung
Ca. 30’000 Fr. (inkl. MwSt.) Nebenkosten (Maler, Elektriker, Schreiner etc.)
Notes: 9 Wohnungen

## Slide 8: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Investitionskosten Wärmepumpe
Investitionen (inkl. MwSt.)
  Erdsonden
  Fr. 260’000.00
  Luft-Wasser
  Fr. 130’000.00
Vorteile
  Betriebskosten
  Hoher Wirkungsgrad
  Nutzung umweltfreund-licher Energie
  Platzsparend
  Kombination mit Photovoltaik
Nachteile
  Lärmemission
  Hohe Investitions-kosten
  Bauliche Massnahmen
MFH (ca. 10 Whg)
EFH
  Erdsonden
  Fr. 85’000.00
  Luft-Wasser
  Fr. 35’000.00

## Slide 9: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Luft-Wasser-Wärmepumpe EFH
ECKDATEN:
EFH in Ried-Brig
200m2 EBF
Photovoltaikanlage 9.50kWp
23’000 Fr. (inkl. MwSt.)
Luft-Wasser-Wärmepumpe
35’000 Fr. (inkl. MwSt.)
Inkl. Solar-Energieoptimierung
Notes: ECKDATEN:
Einfamilienhaus
Fassade im Jahr 2012
erneuert
Beheizte Fläche ca. 190m2
Ölverbrauch 1’250 Liter
Bodenheizung
300 Liter Warmwasser-Boiler
Steiles (ca. 40°) und südorientiertes Ziegeldach

## Slide 10: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Sole-Wasser-Wärmepumpen EFH
ECKDATEN:
EFH in Brig
150m2 EBF
10.6kW Heizleistung
65’000 Fr. (inkl. MwSt.) Heizung
Mit Erdsonden-Bohrungen
Notes: 9 Wohnungen

## Slide 11: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Luft-Wasser-Wärmepumpe MFH
ECKDATEN:
MFH in Naters
1’280m2 EBF
2x 25.6kW Heizleistung
2x 1’250L Energiespeicher
Frischwasserstation
130’000 Fr. (inkl. MwSt.) Heizung
20’000 Fr. (inkl. MwSt.) Nebenkosten (Öltank, Elektriker, Trennarbeiten, Schreiner)
Notes: 9 Wohnungen

## Slide 12: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Thermie vs Elektro
Kombination & Nutzerverhalten macht es aus!
Solar (Thermie) mit Holz
Solar (Elektro) mit Wärmepumpe
Persönliche Beratung und individuelle Sanierungslösung

## Slide 13: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Investitionskosten Solar
  Fr. 1’200.00
  bis Fr. 1’500.00
  Pro m2
Vorteile
  Solarenergie 300Tage
  Unterstützung der Heiz-systeme
  Schonen der Umweltres-sourcen
Nachteile
  Investitions-kosten
  Thermie – keinen Nutzen bei Abwesenheit
Solarthermie
  Fr. 25’000.00
  bis Fr. 35’000.00
Photovoltaik ca. 10kWp
Investitionen (inkl. MwSt.)

## Slide 14: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Thermische Solaranlage
ECKDATEN:
MFH in Zermatt
1’560m2 EBF
23.7m2 Kollektorfläche
(entspricht 11.7kW)
Bestehendes Speicher
1’800L
30’000 Fr. (inkl. MwSt.)

## Slide 15: Lokales Gebäudeprogramm Mörel - Filet Photovoltaik
ECKDATEN:
Indach oder Aufdach
Abhängig Stromverbrauch
Zustand des Daches
Batteriespeicher

## Slide 16
Lokales Gebäudeprogramm Mörel – Filet
Besten Dank.
Jan Gattlen
Stv. Geschäftsführer
+41 27 946 41 00
jan@gattlen.ch